ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (EN 14399-3) (проект RU, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ

КОНСТРУКЦИОННЫЕ

Система HR –  комплекты шестигранных болтов и гаек

(EN 14399-3 MOD)

### Настоящий проект стандарта

### не подлежит применению

### до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр мостов» (ООО «НПЦ мостов»)  с учетом основных нормативных положений международных стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №  от  20  г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азгосстандарт |
| Армения | AM | Армгосстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узгосстандарт |
| Украина | UA | Госстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 14399-3:2005  High-strength structural bolting assemblies for preloading. Part 3: System HR— Hexagon bolt and nut assemblies (Высокопрочные болтовые соединения для предварительного натяжения конструкционные. Система HR –  комплекты шестигранных болтов и гаек)  путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - модифицированная (MOD).

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от … 20.. г. № межгосударственный стандарт ГОСТ (ЕН 14399-3) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с … 201.. г.

6 Окончательная редакция

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………………………………... | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………………………. | 1 |
| 3 Болты. ……………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 3.1 Конструкции и размеры болтов…………………………………………………………………….. | 3 |
| 3.2 Требования к болтам и ссылочные стандарты………………………………………………….. | 8 |
| 3.3 Обезуглероживание резьбы болтов | 8 |
| 3.4 Маркировка болтов………………………………………………………………………………….. |  |
| 4 Гайки………………………………………………………………………………………………………… | 9 |
| 4.1 Конструкция и размеры гаек | 9 |
| 4.2 Требования к гайкам и ссылочные стандарты…………………………………………………… | 11 |
| 4.3 Пробная нагрузка для гаек | 12 |
| 4.4 Обезуглероживание резьбы гайки | 12 |
| 4.5. Маркировка гаек……………………………………………………………………………………..... | 13 |
| 5 Обозначение болтокомплекта | 13 |
| 6 Комплектуемые шайбы ………………………………………………………………………………… | 14 |
| 7 Технологические характеристики болтокомплекта | 14 |
| Приложение А (справочное) Разделы международного стандарта ЕN 14399-3:2005, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей национальной стандартизации…………………………………………………………………………... | 24 |
| Приложение Б (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам………………………………………………………………….. | 27 |

Введение

Настоящий стандарт распространяется на два технических решения комплектов из конструкционных болтов, гаек и шайб (болтокомплектов). Эти решения использованы в различных системах (HR и HV) болтокомплектов (см. таблицу ). Обе системы апробированы, и выбор той или иной  системы для применения осуществляет потребитель.

Однако для рабочих характеристик болтокомплекта важно, чтобы не происходило смешивание болтов и гаек из разных систем. Поэтому, болты и гайки для обеих систем стандартизированы в разных частях одного  стандарта и имеют каждый свою маркировку.

Таблица  -  Комплект болт/гайка/шайба

|  | Болтокомплекты Болт/гайка/шайба Система HR | Болтокомплекты Болт/гайка/шайба Система HV |
| --- | --- | --- |
| Общие требования | ГОСТ (ЕН 14399-1) |
| Комплект болт/гайка | ГОСТ (ЕН 14399-3) | ГОСТ (ЕН 14399-4) |
| Маркировка | HR | HV |
| Класс прочности | 8.8/8 | 10.9/10 | 10.9/10 |
| Шайба | ГОСТ (ЕН 14399-5) или ГОСТ (ЕН 14399-6) | ГОСТ (ЕН 14399-5) или ГОСТ (ЕН 14399-6) |
| Маркировка | Н | Н |
| Стандарт на предварительное натяжение | ГОСТ (ЕН 14399-2) |

Болтокомплекты для предварительного натяжения очень чувствительны к качеству изготовления и применяемой смазке. Поэтому важно, чтобы болтокомплекты были изготовлены одним изготовителем, который является ответственным за собираемость болтокомплекта.

По этим же соображениям важно, чтобы нанесение покрытия на болтокомплект производилось у изготовителя.

Помимо механических свойств болтокомплекта необходимо обеспечить технологические свойства, чтобы при использовании  соответствующей технологии затяжки достигалось усилие предварительного натяжения.

Для этого разработан метод  оценки пригодности болтов, гаек и шайб для натяжения, который показывает,  обеспечено ли данное технологическое свойство болтокомплекта.

В настоящий стандарт включены следующие дополнительные по отношению к требованиям международного стандарта ЕН 14399-3:2005 требования, отражающие потребности национальных экономик стран-участников ЕАСС и учтены особенности изложения межгосударственных стандартов (в соответствии с ГОСТ 1.5 - 2001), а именно приведены нормативные ссылки на межгосударственные стандарты и включены:

- дополнительная ссылка на стандарт ГОСТ 15150-69, учитывающий особенности климатических условий стран-участниц соглашения;

- дополнительная ссылка на стандарт ГОСТ ИСО 2859.1-2009, процедуры приемки которого более приемлемы для изготовителя;

- дополнительная ссылка на стандарт ГОСТ 9.306-85 регламентирующий обозначение вида покрытий;

требования по обезуглероживанию резьбы болтов;

дополнительные требования по подготовке болтов, гаек и шайб к испытаниям на коэффициент закручивания;

значения нормативных усилий натяжения болтокомплектов при испытаниях для определения коэффициента закручивания.

Указанные дополнительные требования включены в разделы 3, 7 и приложения А настоящего стандарта, при этом модифицированные разделы выделены вертикальной полужирной линией, расположенной слева от измененного текста.

ГОСТ (EN 14399-3) (проект RU,окончательная редакция)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫЕ Система HR – комплекты шестигранных болтов и гаек High-strength structural bolting assemblies for preloading System HR — Hexagon bolt and nut assemblies

Дата введения __________

- Область применения

Настоящий стандарт  совместно с ГОСТ (ЕН 14399-1) устанавливает требования для комплектов высокопрочных болтов и гаек системы HR для соединений с предварительным натяжением с увеличенным размером под ключ, с резьбой от М12 до М36 классов прочности 8./8 и 10.9/10, применяемых в болтовых соединениях  металлических конструкций в строительстве и машиностроении, эксплуатируемых в различных макроклиматических районах по ГОСТ 15150.

Болт и гайка в этом стандарте были разработаны так, чтобы достигать усилия предварительного натяжения не менее 0,7fub x As (0,7 от номинального предела прочности на площадь сечения болта) и получить податливость за счет преимущественной пластической деформации стержня болта.

Для этой цели компоненты болтокомплекта имеют следующие характеристики:

высота гайки соответствует, в среднем, 0,85 диаметра резьбы;

- длина резьбы болта соответствует ИСО 888.

Болт и гайка согласно этому документу применяют совместно с  шайбами по ГОСТ (ЕН14399 -6) или ГОСТ (ЕН 14399-5) (только под гайку).

Метод испытания на предварительное натяжение установлен в ГОСТ (ЕН 14399-2).

- Нормативные ссылки

В документе использованы ссылки на следующие стандарты:

| ГОСТ 9.306-85 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.307-89 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля |
| ГОСТ ИСО 2859.1-2009 | Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества |
| ГОСТ 8724-2002 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги. |
| ГОСТ 9454-78 | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ (ЕН 14399-1) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования |
| ГОСТ (ЕН 14399-2) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание на предварительное натяжение |
| ГОСТ (ЕН 14399-4) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HV – Комплекты шестигранных болтов и гаек |
| ГОСТ (ЕН 14399-5) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы |
| ГОСТ (ЕН 14399-6) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской |
| ИСО 898-1:2013* | Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей – Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы |
| ИСО 898-2:2012* | Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей - Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы |
| ИСО 965-2:1998* | Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры резьб для болтов и гаек общего назначения. Средний класс точности |
| ИСО 965-5:1998* | Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 5. Предельные размеры внутренних для сборки с горячеоцинкованными наружными резьбами, с максимальным полем допуска резьбы h до нанесения покрытия |
| ИСО 3269:2000* | Изделия крепежные - Приемочный контроль |
| ИСО 4759-1:2000* | Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки – Классы точности A, B и C. |
| ИСО 6157-1:1988* | Крепеж – Дефекты поверхности - Раздел 1 Винты Болты и штифты для общих требований |
| ИСО 6157-2:1995* | Крепеж – Дефекты поверхности - Раздел 2 Гайки |
| ИСО 10683:2000* | Детали крепежные – Покрытия, полученные при нанесении дисперсии чешуек цинка неэлектролитическим способом |
| ЕН 13811:2003* | Термодиффузионное цинкование. Цинковые диффузионные покрытия на железных изделиях. Технические условия |

*Действует до введения ГОСТ, разработанного на основе указанного международного стандарта.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов  на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Болты

3.1 Конструкции и размеры болтов

Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 2.

а)  Неполная резьба u < 2P

b)  От 15° до 30°

Примечание - Разность между Lg и Ls не должна быть не менее, чем 1,5 P

Рисунок 1

Таблица 2 – Размеры болтов a)                                                                                   В миллиметрах

| Резьба d | M12 | (M14) b) | M16 | (M18)b) | M20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pc) |  | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| b(спр.) | d | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|  | e | — | 40 | 44 | 48 | 52 |
|  | f | — | — | — | — | 65 |
| C | max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| da | max | 15,2 | 17,2 | 19,2 | 21,7 | 24,4 |
| ds | max | 12,70 | 14,70 | 16,70 | 18,70 | 20,84 |
|  | min | 11,30 | 13,3 | 15,30 | 17,3 | 19,16 |
| dw | max | g | g | g | g | g |
|  | min | 20,1 | 22 | 24,9 | 27,7 | 29,5 |
| e | min | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 |
| K | nom | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 |
|  | max | 7,95 | 9,25 | 10,75 | 12,4 | 13,40 |
|  | min | 7,05 | 8,35 | 9,25 | 10,6 | 11,60 |
| kw | min | 4,9 | 5,85 | 6,5 | 7,42 | 8,1 |
| r | min | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| S | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
|  | min | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 31 |

Продолжение таблицы 2

| Резьба d | M12 | (M14)b) | M16 | (M18)b) | M20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | ls и lg h), j) |
| nom | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max |
| 35 | 33,75 | 36,25 | 6 | 11,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 38,75 | 41,25 | 6 | 11,25 |  |  | 8 | 14 |  |  |  |  |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 6,25 | 15 |  |  | 8 | 14 |  |  | 10 | 17,5 |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 11,25 | 20 | 7 | 13 | 8 | 14 |  |  | 10 | 17,5 |
| 55 | 53,5 | 56,5 | 16,25 | 25 | 11 | 21 | 8 | 14 |  |  | 10 | 17,5 |
| 60 | 58,5 | 61,5 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | 9 | 16,5 | 10 | 17,5 |
| 65 | 63,5 | 66,5 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | 10,5 | 23 | 10 | 17,5 |
| 70 | 68,5 | 71,5 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | 11,5 | 24 |
| 75 | 73,5 | 76,5 | 36,25 | 45 | 31 | 41 | 27 | 37 | 20,5 | 33 | 16,5 | 29 |
| 80 | 78,5 | 81,5 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 |
| 85 | 83,25 | 86,75 | 46,25 | 55 | 41 | 51 | 37 | 47 | 30,5 | 43 | 26,5 | 39 |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 |
| 95 | 93,25 | 96,75 | 56,25 | 65 | 51 | 61 | 47 | 57 | 40,5 | 53 | 36,5 | 49 |
| 100 | 98,25 | 101,75 | 61,25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 |
| 110 | 108,25 | 111,75 |  |  | 66 | 76 | 62 | 72 | 55,5 | 68 | 51,5 | 64 |
| 120 | 118,25 | 121,75 |  |  | 76 | 86 | 72 | 82 | 65,5 | 78 | 61,5 | 74 |
| 130 | 128 | 132 |  |  | 80 | 90 | 76 | 86 | 69,5 | 82 | 65,5 | 78 |
| 140 | 138 | 142 |  |  | 90 | 100 | 86 | 96 | 79,5 | 92 | 75,5 | 88 |
| 150 | 148 | 152 |  |  | 100 | 110 | 96 | 106 | 89,5 | 102 | 85,5 | 98 |
| 160 | 156 | 164 |  |  | 110 | 120 |  |  | 99,5 | 112 |  |  |
| 170 | 166 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 176 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 186 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 196 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 2

| Резьба d | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pc) |  | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| b(ref) | d | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
|  | e | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 |
|  | f | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 |
| C | max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| da | max | 26,4 | 28,4 | 32,4 | 35,4 | 42,4 |
| ds | max | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37,00 |
|  | min | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 35,00 |
| dw | max | g | g | g | g | g |
|  | min | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,6 | 55,9 |
| e | min | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
| K | nom | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 |
|  | max | 14,90 | 15,90 | 17,90 | 19,75 | 23,55 |
|  | min | 13,10 | 14,10 | 16,10 | 17,65 | 21,45 |
| kw | min | 9,2 | 9,9 | 11,3 | 12,4 | 15,0 |
| r | min | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| S | max | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
|  | min | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |

Окончание таблицы 2

| Резьба d | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | ls и lg h), j) |
| nom | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max |
| 30 | 28,95 | 31,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33,75 | 36,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 38,75 | 41,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 43,75 | 46,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 11 | 18,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 53,5 | 56,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 58,5 | 61,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 |  |  |  |  |
| 65 | 63,5 | 66,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 |  |  |  |  |
| 70 | 68,5 | 71,5 | 11 | 18,5 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |  |  |
| 75 | 73,5 | 76,5 | 12,5 | 25 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |  |  |
| 80 | 78,5 | 81,5 | 17,5 | 30 | 12 | 21 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 |  |  |
| 85 | 83,25 | 86,75 | 22,5 | 35 | 16 | 31 | 13,5 | 22,5 | 15 | 25,5 | 18 | 30 |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 27,5 | 40 | 21 | 36 | 15 | 30 | 15 | 25,5 | 18 | 30 |
| 95 | 93,25 | 96,75 | 32,5 | 45 | 26 | 41 | 20 | 35 | 15 | 25,5 | 18 | 30 |
| 100 | 98,25 | 101,75 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | 25 | 40 | 16,5 | 34 | 18 | 30 |
| 110 | 108,25 | 111,75 | 47,5 | 60 | 41 | 56 | 35 | 50 | 26,5 | 44 | 18 | 30 |
| 120 | 118,25 | 121,75 | 57,5 | 70 | 51 | 66 | 45 | 60 | 36,5 | 54 | 22 | 42 |
| 130 | 128 | 132 | 61,5 | 74 | 55 | 70 | 49 | 64 | 40,5 | 58 | 26 | 46 |
| 140 | 138 | 142 | 71,5 | 84 | 65 | 80 | 59 | 74 | 50,5 | 68 | 36 | 56 |
| 150 | 148 | 152 | 81,5 | 94 | 75 | 90 | 69 | 84 | 60,5 | 78 | 46 | 66 |
| 160 | 156 | 164 |  |  | 85 | 100 | 79 | 94 | 70,5 | 88 | 56 | 76 |
| 170 | 166 | 174 |  |  | 95 | 110 | 89 | 104 | 80,5 | 98 | 66 | 86 |
| 180 | 176 | 184 |  |  | 105 | 120 | 99 | 114 | 90,5 | 108 | 76 | 96 |
| 190 | 186 | 194 |  |  | 115 | 130 | 109 | 124 | 100,5 | 118 | 86 | 106 |
| 200 | 196 | 204 |  |  | 125 | 140 | 119 | 134 | 110,5 | 128 | 96 | 116 |
| a) для болтов с горячим цинковым покрытием размеры действительны до нанесения покрытия b) не рекомендуемый размер c) P - шаг резьбы d) для длины lnom < 125 mm e) для длины 125 mm < lnom < 200 мм f) для длины lnom > 200 мм g) dw, max. = s факт h) lg , max = lnom – b ls, min = lg, max – 5P j) Если lSi min, рассчитанная по формуле h), меньше 0,5d, то еe значение принимают равным 0,5d и lg, max = ls min + 3Р . Болты с укороченной длиной резьбы приведены выше ступенчатой линии. |
| Примечание – обычно длину резьбы отмеряют из промежутка между ls min и lg max |

3.2 Требования к болтам и ссылочные стандарты

Таблица 3  —  Требования к болтам и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Общие требования | ГОСТ (ЕН 14399-1) |
| Резьба | Поле допуска | 6g a) |
|  | Стандарт | ГОСТ 8724, ИСО 965-2 |
| Механические свойства | Класс прочности | 8.8 или 10.9 |
|  | Стандарт | ИСО 898-1 |
| Ударная вязкость | Значение, не менее f) | КV-20 ≥ 27Дж |
|  | Образцы b) | ГОСТ 9454 |
|  | Испытания | ГОСТ 9454 |
| Допуски | Класс точности | В Кроме размеров с и r Допуск на длину болтов L при при размере ≥160мм, составляет ±4,0мм. |
|  | Стандарт | ИСО 4759-1 |
| Покрытия с) | нормальное | Тонкая оксидная пленкаd) |
|  | горячее цинкование | ГОСТ 9.307 |
|  | термодиффузионное | ЕН 13811 |
|  | ламельное | ИСО 10683 |
|  | остальные | По согласованию e) |
| Дефекты поверхности | Допуски для дефектов поверхности по ИСО 6157-1 |
| Приемка | Процедуры приемки см. ИСО 3269, ИСО 2859-1 |
| a) Поле допуска действительно до горячего цинкования. Болты с горячим цинковым покрытием предназначены для комплектации с гайками, имеющими увеличенное поле допуска резьбы. b) Расположение V-образного надреза (Шарпи) в испытательных образцах из болтов принимают по ИСО 898-1 c) При выборе процесса обработки поверхности (например, очистка и покрытие) необходимо учитывать риск водородного охрупчивания металла болтов, см. соответствующие стандарты на покрытия. d) Тонкая оксидная пленка без следов отслаивания с остаточным масляным покрытием, полученная в результате термообработки. e) Другие покрытия могут быть предметом переговоров между покупателем и производителем, если они не влияют на механические свойства и функциональные характеристики. Покрытия из кадмия и кадмиевых сплавов не разрешаются. f) Для болтов исполнения ХЛ по ГОСТ 15150 испытания проводят при температуре: КV – минус 40°С или КU - минус 60 °С. |

3.3  Обезуглероживание резьбы болта

Требование по величине обезуглероживания резьбы болта и методика измерений приведены в ИСО 898-1.

3.4 Маркировка болтов

Высокопрочные конструкционные болты должны быть маркированы:

- Класс прочности в соответствии с ИСO 898-1  и буквами HR.

Пример - 10.9 HR

- Идентификационный знак производителя комплекта

Маркировку выполняют выпуклой или вдавленной на верхней поверхности головки болта.

Пример маркировки болта-

1  - идентификационный знак производителя болтокомплекта

Рисунок 2 - Маркировка болта

В маркировке дополнительно могут быть указаны:

- условный номер плавки (по требованию);

- буквы ХЛ для болтов климатического исполнения ХЛ.

Пример – 10.9 HR ХЛ

- Гайки

4.1 Конструкция и размеры гаек

Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 4.

а -  от 15º до 30º

b  - от 110º до 130º                        Рисунок 3 - Размеры гаек

Таблица 4 – Размеры гаек а)                                                                                                   В миллиметрах

| Резьба d | M12 | (M14) b) | M16 | (M18) b) | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P c) | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| da | max | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 38,9 |
|  | min | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| dw | max | d) | d) | d) | d) | d) | d) | d) | d) | d) | d) |
|  | min | 20,1 | 21,86 | 24,9 | 27,70 | 29,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,6 | 55,9 |
| e | min | 23,91 | 27,12 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
| m | max | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 15,8 | 18 | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 25,6 | 31 |
|  | min | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 15,1 | 16,9 | 18,1 | 20,2 | 22,5 | 24,3 | 29,4 |
| mw | min | 8,3 | 9,7 | 11,3 | 12,1 | 13,5 | 14,5 | 16,2 | 18,1 | 19,5 | 22,4 |
| c | max | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| s | max | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
|  | min | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
| t | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,72 | 0,80 | 0,87 | 1,05 |
| a) для гаек с горячим цинковым покрытием размеры действительны до нанесения покрытия b) не рекомендованные размеры c) P – шаг резьбы. d) dw, max = sфакт |

4.2 Требования к гайкам и ссылочные стандарты

Таблица 5 – Требования к гайкам и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Общие требования | ГОСТ (ЕН 1499-1) |
| Резьба | Поле допуска | 6H или 6AZ |
|  | Стандарты | ГОСТ 8724, ИСО 965-2, ИСО 965-5 |
| Механические свойства | Класс прочности | 8 a) или10 a) |
|  | Стандарт | ИСО 898.2 |
| Допуски | Класс точности | В кроме размеров m и с |
|  | Стандарт | ИСО 4759.1 b) |
| Обработка поверхности c) | нормальное | Тонкая оксидная пленка с) |
|  | горячее цинковое | ГОСТ 9.307 |
|  | термодиффузионное | ЕН 13811 |
|  | ламельное | ИСО 10683 |
|  | остальные | По согласованию d) |
| Дефекты поверхности | Допуски для дефектов поверхности ИСО 6157-2 |
| Приемка | Процедуры приемки см. ИСО 3269, ИСО 2859-1 |
| a) Значения пробной нагрузки и твердости см. п. 4.3. Все другие механические свойства указаны в ЕН 20898-2 b) Кроме допускаемого отклонения на перпендикулярность опорной поверхности, см. допуски в таблице 4 c) Тонкая оксидная пленка без следов отслаивания с остаточным масляным покрытием, полученная в результате термообработки d) Другие покрытия могут быть предметом переговоров между покупателем и производителем при условии, если они не влияют на механические свойства и технологические характеристики. Покрытия из кадмия и кадмий сплавов не допускаются |

4.3. Пробная нагрузка для гаек

Таблица 6 – Значения пробной нагрузки для  гаек

| Резьба d | Номинальная площадь сечения оправки для стандартных испытаний | Класс прочности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 10 |
|  |  | Поле допуска 6H или 6AZ | Поле допуска 6H или 6AZ |
|  | мм2 | Пробная нагрузка (AsxSp), Н |
|  |  | Напряжение от пробной нагрузки, Н/мм2 |
|  |  | 1000 | 1160 |
| M12 | 84,3 | 84 300 | 97 800 |
| (M14) | 115 | 115 000 | 133 400 |
| M16 | 157 | 157 000 | 182 100 |
| (M18) | 192 | 192 000 | 222 700 |
| M20 | 245 | 245 000 | 284 200 |
| M22 | 303 | 303 000 | 351 200а) |
| M24 | 353 | 353 000 | 409 500а) |
| M27 | 459 | 459 000 | 532 400а) |
| M30 | 561 | 561 000 | 650 800 |
| M36 | 817 | 817 000 | 947 700 |
| Примечания 1 Значения пробной нагрузки основаны на напряжениях, возникающих при пробной нагрузке: — для гаек класса прочности 8 - 1000 Н/мм2 — для гаек класса прочности10 - 1160 Н/мм2 2 Пробная нагрузка при испытании гаек для болтовых соединений строительных конструкций класса прочности 10 равна: М22 - 367 000 Н, М24 – 431 000 Н, М27 – 560 000 Н (1220 Н/мм2). |

В случаях, когда гайки должны быть приняты на основе значений твердости, соответствующие значения даны в таблице 7.

Таблица 7 -  Значения твердости

| Гайки | Пределы твердости |
| --- | --- |
| Класс прочности 8, поле допуска 6H | ИСО 898.2 |
| Класс прочности 10, поле допуска 6H или 6AZ | ИСО 898.2 |
| Класс прочности 8, поле допуска 6AZ, горячее цинковое покрытие | 260 HV - 353 HV (24 HRC - 36 HRC) |

4.4  Обезуглероживание резьбы гайки

Требование по величине обезуглероживания резьбы гайки и методике измерений  принимают по аналогии с наружной резьбой по ИСО 898-1.

4.5  Маркировка гаек

Гайки должны быть маркированы:

- Класс прочности по  ИСО 898.2 и буквы HR.
Пример - 10 HR

- Идентификационный знак изготовителя комплекта

Маркировку выполняют выпуклой или вдавленной на опорной поверхности гайки, не прилегающей к  опорной поверхности шайбы.

Пример маркировки гайки -

1 - идентификационный знак изготовителя болтокомплекта

Рисунок 4 - Маркировка гаек

5 Обозначение болтокомплекта

Пример 1-

Болтокомплект для соединений на высокопрочных болтах, системы HR, состоящий из болта с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ, с резьбой М16, номинальной длины l = 80 мм, классом прочности 10.9, и шестигранной гайки с увеличенным размером под ключ с резьбой М16 класса прочности 10:

Болтокомплект ГОСТ (ЕН 14399-3) — M16 x 80 — 10.9/10 — HR

Если поверхностная обработка иная, чем тонкая оксидная пленка, то в обозначении должен быть указан вид покрытия на поверхности в соответствии со стандартом на покрытие. Например, для горячего цинкования с толщиной покрытия 40 мкм, обозначаемого по ГОСТ 9.306:

Болтокомплект ГОСТ (ЕН 14399-3) — M16 x 80 — 10.9/10 — HR — Гор.Ц40

Если климатическое исполнение иное, чем исполнение «У», то в обозначении должен быть указан вид климатического исполнения. Например, для болтокомплектов, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, обозначаемых по ГОСТ 15150:

Болтокомплект ГОСТ (ЕН 14399-3) — M16 x 80 — 10.9/10 — HR — ХЛ

Если болты с шестигранной головкой, соответствующие этому стандарту,  необходимы для других целей, например, для использования в глухих отверстиях с резьбой, они могут быть заказаны отдельно, и в таком случае обозначаются следующим образом:

Пример 2-

Болт с шестигранной головкой, с увеличенным размером под ключ, для соединений конструкций на высокопрочных болтах, системы HR, с резьбой М16 номинальной длины l = 80 мм класса прочности 10.9:

Болт ГОСТ (ЕН 14399-3) — M16 x 80 — 10.9 — HR

Если шестигранные гайки, соответствующие этой части стандарта, необходимы для других целей, например, для использования со шпильками, они могут быть заказаны отдельно, и в таком случае обозначается следующим образом:

Пример 3-

Шестигранная гайка с увеличенным размером под ключ для соединений конструкций на высокопрочных болтах, системы HR, с резьбой М16  класса прочности 10:

Гайка ГОСТ (ЕН 14399-3) — M16 — 10 — HR

6  Комплектуемые шайбы

Болты и гайки по настоящему стандарту применяются совместно с шайбами по (ЕН 14399-6) или ГОСТ (ЕН 14399-5) (только под гайку).

7 Технологические характеристики болтокомплекта

7.1 Общие положения

Технологические характеристики болтокомплекта, соответствующие пп. 7.2 – 7.5,  должны быть подтверждены при проведении испытаний по ГОСТ (ЕН 14399-2).

Примечание - Дополнительная справочная информация по технологическим характеристикам указана в  ГОСТ (ЕН 14399-2).

На гайках или на болтах и шайбах должно быть достаточно необходимой смазки,  как обязательного условия для того, чтобы в натягиваемом болтокомплекте не возникло задира и было достигнуто требуемое усилие натяжения.

При подготовке болтов, гаек и шайб к испытаниям не допускается удалять загрязнения с поверхностей трения (резьбы и опорных поверхностей гаек и шайб) способами, изменяющими профиль резьбы или шероховатость поверхности, например абразивоструйной обработкой, прогонкой резьбы и пр. На крепежные изделия с нормальным покрытием перед испытанием наносят смазку на все поверхности трения — на резьбу болта и гайки и на опорные поверхности гайки и шайбы. Болты, гайки и шайбы очищают от технологической смазки и загрязнений окунанием в щелочной раствор при температуре не менее 90°С, после чего смывают остатки щелочного раствора водой, сушат и смазывают окунанием в емкость со смазочным составом (80% неэтилированного бензина и 20 % минерального масла при температуре состава 20 °С и времени выдержки 1 — 2 мин). Болтокомплекты испытывают после сушки в течение не менее 2 ч при температуре не ниже 20 °С.

7.2 Максимальное усилие  в болте во время испытания на коэффициент закручивания (Fbi max)

Усилие в болтах при испытаниях должно быть не ниже величины (формула 1): Fbi max ≥ 0,9 fub х As, (1)

где:

fub  - номинальная прочность на разрыв (Rm),

As – номинальная расчетная площадь сечения болта.

При этом, в результатах испытаний фиксируются коэффициент закручивания соответствующий заданному значению предварительного натяжения (0,7fub х As).

Рекомендуемые усилия натяжения болтокомплектов при испытаниях приведены в Приложении А.

7.3. Угол, на который поворачивают гайки (или болт), начиная от предварительного натяжения 0,7 fub x As до достижения Fbi max  (ΔΘ1)

Значения, указанные в таблице 8, приведены только для информации.

Таблица 8 — Значения  ΔΘ1

| Длина обжатия ∑t а) | ΔΘ1 min |
| --- | --- |
| ∑t < 2d | 90° |
| 2d < ∑t < 6d | 120° |
| 6d < ∑t < 10d | 150° |
| а) ∑t – полная толщина стягиваемого пакета, включая шайбу (ы) |

7.4. Угол, на который поворачивают гайки (или болт), начиная от предварительного натяжения 0,7 fub x As до тех пор, пока Fbi снова снизится до 0,7 fub x As (ΔΘ2)

Применяемые значения для ΔΘ2 указаны в таблице 9.

Таблица 9 — Значения  ΔΘ2

| Длина обжатия ∑t а) | ΔΘ2 min |
| --- | --- |
| ∑t < 2d | 210° |
| 2d < ∑t < 6d | 240° |
| 6d < ∑t < 10d | 270° |
| а) ∑t – полная толщина стягиваемого пакета, включая шайбу (ы) |

7.5. Индивидуальные значения, среднее значение и коэффициент вариации коэффициента закручивания (k-фактор)

7.5.1. 	Индивидуальные значения коэффициента закручивания (k-фактор) для k-класса К1

Если  нормируются ki-значения, они должны быть в пределах  0,10 <k,< 0,16.

7.5.2	Среднее значение  (km) и коэффициент вариации (Vk) коэффициента закручивания для k-класса К2

Среднее значение коэффициента закручивания (k-фактор) рассчитывают по формуле:

совместно с:

(3)

где:

Mi – индивидуальное значение крутящего момента,

Fp – заданное усилие натяжения,

d – номинальный диаметр болта.

Для расчета коэффициента вариации коэффициента закручивания применяют формулу 4:

(4)

где sk – стандартное отклонение (формула 5):

(5)

Когда нормируются  km и Vk, их значения должны быть в пределах:

0,10 ≤ km ≤ 0,23

Vk ≤  0,10

Приложение А

(справочное)

Разделы международного стандарта ЕN 14399-3:2005, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей национальной стандартизации

Введение

Этот документ о конструкционных болтах отражает ситуацию в Европе, где существуют два вида технического решения для достижения необходимой гибкости при выборе комплекта из болта, гайки и шайб. Эти решения используют различные системы (HR и HV) комплектов болта, гайки и шайбы, показанные в таблице 1.  Обе системы апробированы  и специалисты в области болтовых соединений могут использовать одну или другую систему.

(Введение MOD Введение)

- Область применения

Этот документ, вместе с EN 14399-1, устанавливает требования для комплектов высокопрочных болтов и гаек системы HR для соединений с предварительным натяжением с увеличенным размером под ключ, с резьбой от М12 до М36 и групп прочности 10.9/10.

…

Для этой цели компоненты болтокомплекта имеют следующие характеристики:

высота гайки согласно типу 1 (см. EN ИСО 4032) (п.1 MOD п. 1)

2.  Нормативные ссылки

В документе использованы ссылки на следующие стандарты. При ссылке на стандарты с указанием года его принятия используют только указанное издание. При ссылке на стандарт без указания года его принятия используют последнее издание этого документа (со всеми поправками).

EN 493 Соединительные детали - Поверхностные дефекты - Гайки.

EN 10045-1 Металлические материалы - ударное испытание Шарпи - Раздел 1: Испытательный метод.

EN 14399-1 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 1: Изготовление, требования.

EN 14399-2 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 2: Критерии (испытания) Пригодность для создания предварительного натяга.

EN 14399-5 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 5: Шайбы.

EN 14399-6 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 6: Шайбы с фаской.

EN 20898-2 Механические свойства крепежа - Раздел 2. Гайки с точно установленными значениями максимально допустимой нагрузки - Крупная резьба (ISO 898-2:1992).

EN 26157-1 Крепеж – Дефекты поверхности - Раздел 1 Винты, болты и штифты для общих требований (ISO 6157-1:1988)

EN ISO 898-1 Механические свойства крепежа изготовленного из  легированных и углеродистых сталей - Раздел 1. Болты, винты и штифты (ISO 898-1)

EN ISO 3269 Крепеж - Приемочный контроль (ISO 3269 2000).

EN ISO 4759-1 Допуски для крепежа - Раздел 1. Болты винты штифты и гайки – Группы точности A, B и C (ISO 4759-1:2000).

EN ISO 10684 Крепеж – Горячее цинковое покрытие (ISO 10684:2004).

ISO 148 Сталь – испытание на ударный изгиб «Шарпи» (V-надрез).

ISO 261 ISO метрические резьбы - Общая схема.

ISO 965-2 ISO общие метрические резьбы - Допуски - Раздел 2: Пределы размеров внешние и внутренние резьбы – Квалитеты качества.

ISO 965-5 ISO общие метрические резьбы - Допуски - Раздел 5: Пределы размеров для внутренних резьб, для сопряжения после горячего цинкового покрытия резьбы болта с максимальным размером допуска

(п.2 MOD п. 2)

4.4  Обезуглероживание резьбы гайки

Обезуглероживание резьбы гайки,  измеряемое по аналогии с наружной резьбой, по ISO 898-1, должно быть не более G = 0,015 mm.

(п.4.4 MOD п. 4.4)

3.2 Требования к болтам и ссылочные стандарты

Таблица 3  —  Требования к болтам и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Общие требования | EN 14399-1 |
| Резьба | Поле допуска | 6g a) |
|  | Стандарт | ISO 261, ISO 965-2 |
| Механические свойства | Класс прочности | 8.8 или 10.9 |
|  | Стандарт | ИСО 898-1 |
| Ударная вязкость | Значение, не менее f) | КV-20 ≥ 27Дж |
|  | Образцы b) | ISO 148 |
|  | Испытания | EN 10045-1 |
| Допуски | Класс точности | С Кроме с и r Допуск для длины более 160мм ±4,0мм |
|  | Стандарт | ISO 4759-1 |
| Покрытия с) | нормальное | Как сделаноd) |
|  | горячее цинкование | EN ISO 10684 |
|  | остальные | По согласованию e) |
| Дефекты поверхности | Допуски для дефектов поверхности по EN 26157-1 |
| Приемка | Процедуры приемки см. EN ISO 3269 |
| a) Поле допуска действительно до горячего цинкования. Болты с горячим цинковым покрытием предназначены для комплектации с гайками, имеющими увеличенное поле допуска резьбы. b) Расположение V-образного надреза (Шарпи) в испытательных образцах из болтов принимают по ISO 898-1 c) При выборе процесса обработки поверхности (например, очистка и покрытие) необходимо учитывать риск водородного охрупчивания металла болтов, см. соответствующие стандарты на покрытия. d) Тонкая оксидная пленка без следов отслаивания с остаточным масляным покрытием, полученная в результате термообработки. e) Другие покрытия могут быть предметом переговоров между покупателем и производителем, если они не влияют на механические свойства и функциональные характеристики. Покрытия из кадмия и кадмиевых сплавов не разрешаются. |

(п.3.2 MOD п. 3.2)

4.2 Требования к гайкам и ссылочные стандарты

Таблица 5 – Требования к гайкам и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Общие требования | EN 1499-1 |
| Резьба | Поле допуска | 6H или 6AZ |
|  | Стандарты | ISO 261, ИСО 965-2, ИСО 965-5 |
| Механические свойства | Класс прочности | 8 a) или10 a) |
|  | Стандарт | ISO 898.2 |
| Допуски | Класс точности | В кроме размеров m и с |
|  | Стандарт | ISO 4759.1 b) |
| Обработка поверхности c) | нормальное | Как сделано с) |
|  | горячее цинковое | EN ISO 10684 |
|  | остальные | По согласованию d) |
| Дефекты поверхности | Допуски для дефектов поверхности ISO 6157-2 |
| Приемка | Процедуры приемки см. ISO 3269 |
| a) Значения пробной нагрузки и твердости см. п. 4.3. Все другие механические свойства указаны в EN 20898-2 b) Кроме допускаемого отклонения на перпендикулярность опорной поверхности, см. допуски в таблице 4 c) Тонкая оксидная пленка без следов отслаивания с остаточным масляным покрытием, полученная в результате термообработки d) Другие покрытия могут быть предметом переговоров между покупателем и производителем при условии, если они не влияют на механические свойства и технологические характеристики. Покрытия из кадмия и кадмий сплавов не допускаются |

(п.4.2 MOD п. 4.2)

Приложение Б

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов

ссылочным международным стандартам

Таблица Б.1

| Структурный элемент | Модификация |
| --- | --- |
| Раздел 2 Нормативные ссылки | Ссылка на EN ISO 10684 « Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования (ISO 10684:2004)» заменена ссылкой на ГОСТ 9.3071) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытие горячее цинковое. Общие требования и методы контроля» Ссылка на ISO 261-98 «Резьбы ИСО общего назначения. Диаметры и шаги в диапазоне диаметров от 1 до 300 мм» заменена ссылкой на ГОСТ 8724-20021) «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги» Ссылка на EN 10045-1 Металлические материалы — испытание на ударный изгиб, «Шарпи» — Часть 1: Метод испытаний» заменена ссылкой на ГОСТ 9454-781) «Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах». Ссылка на EN 14399-1:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.Часть 1— Общие требования» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-1)2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования». Ссылка на EN 14399-2:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.- Часть 2 Испытание на пригодность для предварительного натяжения» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-2)2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.Испытание на предварительное натяжение». |

Продолжение таблицы Б.1

|  | Ссылка на EN 14399-3:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.— Часть 3: Система HR – комплекты шестигранных болтов и гаек» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-3) 2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR – комплекты шестигранных болтов и гаек». Ссылка на EN 14399-5:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.— Часть 5: Плоские шайбы» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-5) 2) « Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы». Ссылка на EN 14399-6:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.— Часть 6: Плоские шайбы с фаской» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-6) 2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской» |
| --- | --- |
| 1) NEQ – неэквивалентные стандарты; 2) MOD – модифицированные стандарты; 3) IDT – идентичные стандарты; |

УДК 621.882                                                МКС 21.060.01

Ключевые слова: болтокомплекты, болтокомплекты высокопрочные конструкционные,  болты, гайки и шайбы высокопрочные, система HR.

Председатель МТК(МПК)*** ____________      __________________

Ответственный секретарь МТК                         ____________      __________________

(Секретарь МПК)***

| Руководитель организации-разработчика ООО «Научно-производственный центр мостов»: |
| --- |
| Генеральный директор |  | В.С. Агеев |
| Руководитель разработки: |
| Генеральный директор |  | В.С. Агеев |
| Исполнитель: |
| Заведующий лабораторией |  | А.Н. Дерновой |
| Исполнитель |  |  |
| Ведущий инженер |  | М.П. Шурыгина |

# Text boxes

(2)