ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (EN 14399-4) (проект RU, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ

ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ

КОНСТРУКЦИОННЫЕ

Система HV –  комплекты шестигранных болтов и гаек

(EN 14399-4 MOD)

### Настоящий проект стандарта

### не подлежит применению

### до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр мостов» (ООО «НПЦ мостов»)  с учетом основных нормативных положений международных стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №  от  20  г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азгосстандарт |
| Армения | AM | Армгосстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | RU | Госстандарт России |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узгосстандарт |
| Украина | UA | Госстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту EN 14399-4:2005  High-strength structural bolting assemblies for preloading. Part 4: System HV— Hexagon bolt and nut assemblies (Высокопрочные болтовые соединения для предварительного натяжения конструкционные. Система HV –  комплекты шестигранных болтов и гаек)  путем внесения технических отклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Европейский стандарт EN 14399-5:2005 был разработан Техническим Комитетом CEN/TC 185 "Резьбовые и нерезьбовые механические соединительные детали и вспомогательное оборудование".

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия - модифицированная (MOD).

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от … 20.. г. № межгосударственный стандарт ГОСТ (ЕН 14399-3) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с … 201.. г.

6 Окончательная редакция

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………………………………………... | 1 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………………………. | 1 |
| 3 Болты. ……………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 3.1 Конструкции и размеры болтов…………………………………………………………………….. | 3 |
| 3.2 Требования к болтам и ссылочные стандарты………………………………………………….. | 7 |
| 3.3 Обезуглероживание резьбы болтов | 7 |
| 3.4 Маркировка болтов………………………………………………………………………………….. | 7 |
| 4 Гайки………………………………………………………………………………………………………… | 8 |
| 4.1 Конструкция и размеры гаек | 8 |
| 4.2 Требования к гайкам и ссылочные стандарты…………………………………………………… | 9 |
| 4.3 Обезуглероживание резьбы гаек | 10 |
| 4.4 Маркировка гаек……………………………………………………………………………………..... | 10 |
| 5 Обозначение болтокомплекта | 10 |
| 6 Комплектуемые шайбы ………………………………………………………………………………… | 11 |
| 7 Технологические характеристики болтокомплекта | 11 |
| Приложение А (обязательное). Длина обжатия……………………………………………………….. | 14 |
| Приложение Б (справочное). Разделы международного стандарта ЕN 14399-4:2005, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей межгосударственной стандартизации…………………………………………………………………… | 16 |
| Приложение В (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам……………………………………………………………….. | 18 |

Введение

Настоящий стандарт распространяется на два технических решения комплектов из конструкционных болтов, гаек и шайб (болтокомплектов). Эти решения использованы в различных системах (HR и HV) болтокомплектов (см. таблицу ). Обе системы апробированы, и выбор той или иной  системы для применения осуществляет потребитель.

Однако для рабочих характеристик болтокомплекта важно, чтобы не происходило смешивание болтов и гаек из разных систем. Поэтому, болты и гайки для обеих систем стандартизированы в разных частях одного стандарта и имеют каждый свою маркировку.

Таблица  Комплект болт/гайка/шайба

|  | Болтокомплекты Болт/гайка/шайба Система HR | Болтокомплекты Болт/гайка/шайба Система HV |
| --- | --- | --- |
| Общие требования | ГОСТ (ЕН 14399-1) |
| Комплект болт/гайка | ГОСТ (ЕН 14399-3) | ГОСТ (ЕН 14399-4) |
| Маркировка | HR | HV |
| Класс прочности | 8.8/8 | 10.9/10 | 10.9/10 |
| Шайба | ГОСТ (ЕН 14399-5) или ГОСТ (ЕН 14399-6) | ГОСТ (ЕН 14399-5) или ГОСТ (ЕН 14399-6) |
| Маркировка | Н | Н |
| Стандарт на предварительное натяжение | ГОСТ (ЕН 14399-2) |

Болтокомплекты для предварительного натяжения очень чувствительны к качеству изготовления и применяемой смазке. Поэтому важно, чтобы болтокомплекты были изготовлены одним изготовителем, который является ответственным за собираемость болтокомплекта.

По этим же соображениям важно, чтобы покрытие болтокомплекта производилось у изготовителя.

Помимо механических свойств болтокомплекта необходимо обеспечить технологические свойства, чтобы при использовании  соответствующей технологии затяжки достигалось усилие предварительного натяжения.

Для этого разработан метод  оценки пригодности болтов, гаек и шайб для натяжения, который показывает,  обеспечено ли данное технологическое свойство болтокомплекта.

В настоящий стандарт включены следующие дополнительные по отношению к требованиям международного стандарта ЕН 14399-4:2005 требования, отражающие потребности национальных экономик стран-участников ЕАСС и учтены особенности изложения межгосударственных стандартов (в соответствии с ГОСТ 1.5 - 2001), а именно приведены нормативные ссылки на межгосударственные стандарты и включены:

- дополнительная ссылка на стандарт ГОСТ 15150-69, учитывающий особенности климатических условий стран-участниц соглашения;

- дополнительная ссылка на стандарт ГОСТ ИСО 2859.1-2009, процедуры приемки которого более приемлемы для изготовителя;

- дополнительная ссылка на стандарт ГОСТ 9.306-85 регламентирующий обозначение вида покрытий;

- требования по обезуглероживанию резьбы болтов;

- дополнительные требования по подготовке болтов, гаек и шайб к испытаниям на коэффициент закручивания;

- значения нормативных усилий натяжения болтокомплектов при испытаниях для определения коэффициента закручивания.

Указанные дополнительные требования включены в разделы 3, 7 и приложение А настоящего стандарта, при этом модифицированные разделы выделены вертикальной полужирной линией, расположенной слева от измененного текста.

ГОСТ (EН 14399-4) (проект RU,окончательная редакция)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БОЛТОКОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫЕ Система HV – комплекты шестигранных болтов и гаек High-strength structural bolting assemblies for preloading System HV — Hexagon bolt and nut assemblies

Дата введения __________

- Область применения

Настоящий стандарт  совместно с ГОСТ (ЕН 14399-1) устанавливает требования для комплектов высокопрочных болтов и гаек системы HV для соединений с предварительным натяжением с увеличенным размером под ключ, с резьбой от М12 до М36 классов прочности 10.9/10, применяемых в болтовых соединениях  металлических конструкций в строительстве и машиностроении, эксплуатируемых в различных макроклиматических районах по ГОСТ 15150.

Болт и гайка в этом стандарте были разработаны так, чтобы достигать усилия предварительного натяжения не менее 0,7fub x As (0,7 от номинального предела прочности на площадь сечения болта) и получить податливость за счет преимущественной пластической деформации резьбового соединения.

Для этой цели компоненты болтокомплекта имеют следующие характеристики:

- высота гайки 0,8 диаметра резьбы;

- болт с укороченной длиной  резьбы

Болт и гайка согласно этому документу применяют совместно с  шайбами по ГОСТ (ЕН 14399 -6) или ГОСТ (ЕН14399-5) (только под гайку).

Метод испытания на предварительное натяжение установлен в ГОСТ (ЕН 14399-2).

Выбор толщин обжимаемых элементов с учетом длины болта, высоты гайки и толщины шайб приведен в приложении А.

- Нормативные ссылки

В документе использованы ссылки на следующие стандарты:

| ГОСТ 9.306-85 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения |
| --- | --- |
| ГОСТ 9.307-89 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. |
| ГОСТ ИСО 2859.1-2009 | Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества |
| ГОСТ 8724-2002 | Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги. |
| ГОСТ 9454-78 | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ (ЕН 14399-1) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования |
| ГОСТ (ЕН 14399-2) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание на предварительное натяжение |
| ГОСТ (ЕН 14399-3) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR – Комплекты шестигранных болтов и гаек |
| ГОСТ (ЕН 14399-5) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы |
| ГОСТ (ЕН 14399-6) | Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской |
| ИСО 898-1:2011* | Механические свойства крепежа, изготовленного из углеродистой и легированной стали – Часть 1: Болты, винты и шпильки |
| ИСО 965-2:1998* | Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры резьб для болтов и гаек общего назначения. Средний класс точности |
| ИСО 965-5:1998* | Резьбы метрические ISO общего назначения. Допуски. Часть 5. Предельные размеры внутренних для сборки с горячеоцинкованными наружными резьбами, с максимальным полем допуска резьбы h до нанесения покрытия.» |
| ИСО 3269:2000* | Изделия крепежные - Приемочный контроль |
| ИСО 4759-1:2000* | Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки – Классы точности A, B и C. |
| ИСО 6157-1* | Крепеж – Дефекты поверхности - Раздел 1. Винты Болты и штифты для общих требований |
| ИСО 6157-2 | Крепеж – Дефекты поверхности - Раздел 2 Гайки |
| ИСО 10683:2000* | Детали крепежные. Покрытия, полученные при нанесении дисперсии чешуек цинка неэлектролитическим методом |
| ЕН 13811:2003* | Термодиффузионное цинкование. Цинковые диффузионные покрытия на железных изделиях. Технические условия |

*Действует до введения ГОСТ, разработанного на основе указанного международного стандарта.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов  на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Болты

3.1 Конструкции и размеры болтов

Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 2.

а)  Неполная резьба u < 2P

b)  от 15° до 30°

Примечание - Разность между Lg и Ls не должна быть менее, чем 1,5 P

Рисунок 1

Таблица 2 – Размеры болтов a)

В миллиметрах

| Резьба d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb) | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| b(спр.) | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 |
| с | min. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | max. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| da | max. | 15,2 | 19,2 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 41 |
| ds | nom. | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
|  | min. | 11,3 | 15,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 35 |
|  | max. | 12,7 | 16,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 37 |
| dw | min. | 20,1 | 24,9 | 29,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,6 | 55,9 |
|  | max. | c) | c) | c) | c) | c) | c) | c) | c) |
| e | min. | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
| к | nom. | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
|  | min. | 7,55 | 9,25 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,95 | 21,95 |
|  | max. | 8,45 | 10,75 | 13,9 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 20,05 | 24,05 |
| kw | min. | 5,28 | 6,47 | 8,47 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,56 | 15,36 |
| r | min. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| S | max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
|  | min. | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |

Продолжение таблицы 2

| Резьба d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | ls и lg h), j) |
| nom | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 35 | 33,75 | 36,25 | 6,75 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 38,75 | 41,25 | 11,75 | 17 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 16,75 | 22 | 11 | 17 | 4,5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 21,75 | 27 | 16 | 22 | 9,5 | 17 | 8,5 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 53,5 | 56,5 | 26,75 | 32 | 21 | 27 | 14,5 | 22 | 13,5 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 58,5 | 61,5 | 31,75 | 37 | 26 | 32 | 19,5 | 27 | 18,5 | 26 | 12 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 42 | 31 | 37 | 24,5 | 32 | 23,5 | 31 | 17 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 47 | 36 | 42 | 29,5 | 37 | 28,5 | 36 | 22 | 31 | 20 | 29 |  |  |  |  |
| 75 | 73,5 | 76,5 | 46,75 | 52 | 41 | 47 | 34,5 | 42 | 33,5 | 41 | 27 | 36 | 25 | 34 | 20,5 | 31 |  |  |
| 80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 57 | 46 | 52 | 39,5 | 47 | 38,5 | 46 | 32 | 41 | 30 | 39 | 25,5 | 36 |  |  |
| 85 | 83,25 | 86,75 | 56,75 | 62 | 51 | 57 | 44,5 | 52 | 43,5 | 51 | 37 | 46 | 35 | 44 | 30,5 | 41 | 21 | 33 |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 61,75 | 67 | 56 | 62 | 49,5 | 57 | 48,5 | 56 | 42 | 51 | 40 | 49 | 35,5 | 47 | 26 | 38 |
| 95 | 93,25 | 96,75 | 66,75 | 72 | 61 | 67 | 54,5 | 62 | 53,5 | 61 | 47 | 56 | 45 | 54 | 40,5 | 51 | 31 | 43 |
| 100 | 98,25 | 101,75 |  |  | 66 | 72 | 59,5 | 67 | 58,5 | 66 | 52 | 61 | 50 | 59 | 45,5 | 56 | 36 | 48 |
| 105 | 103,25 | 106,75 |  |  | 71 | 77 | 64,5 | 72 | 63,5 | 71 | 57 | 66 | 55 | 64 | 50,5 | 61 | 41 | 53 |
| 110 | 108,25 | 111,75 |  |  | 76 | 82 | 69,5 | 77 | 68,5 | 76 | 62 | 71 | 60 | 69 | 55,5 | 66 | 46 | 58 |
| 115 | 113,25 | 116,75 |  |  | 81 | 87 | 74,5 | 82 | 73,5 | 81 | 67 | 76 | 65 | 74 | 60,5 | 71 | 51 | 63 |
| 120 | 118,25 | 121,75 |  |  | 86 | 92 | 79,5 | 87 | 78,5 | 86 | 72 | 81 | 70 | 79 | 65,5 | 76 | 56 | 68 |
| 125 | 123 | 127 |  |  | 91 | 97 | 84,5 | 92 | 83,5 | 91 | 77 | 86 | 75 | 84 | 70,5 | 81 | 61 | 73 |
| 130 | 128 | 132 |  |  | 96 | 102 | 89,5 | 97 | 88,5 | 96 | 82 | 91 | 80 | 89 | 75,5 | 86 | 66 | 78 |
| 135 | 133 | 137 |  |  |  |  | 94,5 | 102 | 93,5 | 101 | 87 | 96 | 85 | 94 | 80,5 | 91 | 71 | 83 |

Окончание таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 138 | 142 |  |  |  |  | 99,5 | 107 | 98,5 | 106 | 92 | 101 | 90 | 99 | 85,5 | 96 | 76 | 88 |
| 145 | 143 | 147 |  |  |  |  | 104,5 | 112 | 103,5 | 111 | 97 | 106 | 95 | 104 | 90,5 | 101 | 81 | 93 |
| 150 | 148 | 152 |  |  |  |  | 109,5 | 117 | 108,5 | 116 | 102 | 111 | 100 | 109 | 95,5 | 106 | 86 | 98 |
| 155 | 153 | 159 |  |  |  |  | 114,5 | 122 | 113,5 | 121 | 107 | 116 | 105 | 114 | 100,5 | 111 | 91 | 103 |
| 160 | 158 | 164 |  |  |  |  |  |  | 118,5 | 126 | 112 | 121 | 110 | 119 | 105,5 | 116 | 96 | 108 |
| 165 | 163 | 169 |  |  |  |  |  |  | 123,5 | 131 | 117 | 126 | 115 | 124 | 110,5 | 121 | 101 | 113 |
| 170 | 168 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 | 131 | 120 | 129 | 115,5 | 126 | 106 | 118 |
| 175 | 173 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 136 | 125 | 134 | 120,5 | 131 | 111 | 123 |
| 180 | 178 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 141 | 130 | 139 | 125,5 | 136 | 116 | 128 |
| 185 | 182,7 | 189,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 146 | 135 | 144 | 130,5 | 141 | 121 | 133 |
| 190 | 187,7 | 194,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 | 151 | 140 | 149 | 135,5 | 146 | 126 | 138 |
| 195 | 192,7 | 199,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 | 156 | 145 | 154 | 140,5 | 151 | 131 | 143 |
| 200 | 197,7 | 204,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 159 | 147,5 | 156 | 136 | 148 |
| a) для болтов с горячим цинковым покрытием размеры действительны до нанесения покрытия b) P - шаг резьбы c) dw, max. = s факт d) lg , max = lnom – b; ls, min = lg, max – 3P Примечание – обычно длину резьбы отмеряют из промежутка между ls min и lg max |

3.2 Требования к болтам и ссылочные стандарты

Таблица 3  —  Требования к болтам и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Общие требования | ГОСТ (ЕН 14399-1) |
| Резьба | Поле допуска | 6g a) |
|  | Стандарт | ГОСТ 8724, ИСО 965-2 |
| Механические свойства | Класс прочности | 10.9 |
|  | Стандарт | ИСО 898-1 |
| Ударная вязкость | Значение, не менее | КV-20 ≥ 27Дж |
|  | Образцы b) | ГОСТ 9454 |
|  | Испытания | ГОСТ 9454 |
| Допуски | Класс точности | В Допуск на длину болтов L при при размере ≥155мм, составляет . |
|  | Стандарт | ИСО 4759-1 |
| Обработка поверхности с) | нормальное | Тонкая оксидная пленкаd |
|  | горячее цинкование | ГОСТ 9.307 |
|  | термодиффузионное | ЕН 13811 |
|  | ламельное | ИСО 10683 |
|  | остальные | По согласованию e) |
| Дефекты поверхности | Допуски для дефектов поверхности по ИСО 6157-1 |
| Приемка | Процедуры приемки см. ИСО 3269, ИСО 2859-1 |
| a) Поле допуска действительно до горячего цинкования. Болты с горячим цинковым покрытием предназначены для комплектации с гайками, имеющими увеличенное поле допуска резьбы. b) Расположение V-образного надреза (Шарпи) в испытательных образцах из болтов принимают по ИСО 898-1 c) При выборе процесса обработки поверхности (например, очистка и покрытие) необходимо учитывать риск водородного охрупчивания болтов, см. соответствующие стандарты на покрытия. d) Тонкая оксидная пленка без следов отслаивания с остаточным масляным покрытием, полученная в результате термообработки. e) Другие покрытия могут быть предметом переговоров между покупателем и производителем, если они не влияют на механические свойства и функциональные характеристики. Покрытия из кадмия и кадмиевых сплавов не разрешаются. f) Для болтов исполнения ХЛ по ГОСТ 15150 испытания проводят при температуре: КV – минус 40°С или КU - минус 60 °С. |

  - Обезуглероживание резьбы болтов

Требование по величине обезуглероживания резьбы болтов и методика измерений приведены в ИСО 898-1.

3.4  Маркировка болтов

Высокопрочные конструкционные болты  должны быть маркированы:

- Класс прочности в соответствии с  ИСO 898-1  и буквами  HV.

Пример - 10.9 HV

- Идентификационный знак производителя комплекта

Маркировку выполняют выпуклой или вдавленной на верхней поверхности головки болта.

Пример маркировки болта -

1 -  идентификационный знак производителя болтокомплекта

Рисунок 2 - Маркировка болта

В маркировке дополнительно могут быть указаны:

- условный номер плавки (по требованию);

- буквы ХЛ для болтов климатического исполнения ХЛ.

Пример – 10.9 HR ХЛ

- Гайки

4.1 Конструкция и размеры гаек

Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 4.

а -  от 15º до 30º

b  - от 110º до 130º

Рисунок 3 - Размеры гаек

Таблица 4 – Размеры гаек а)                                                                                      В миллиметрах

| Резьба d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P b) | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
| da | max | 13 | 17,3 | 21,6 | 23,7 | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 38,9 |
|  | min | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
| dw | max | c) | c) | c) | c) | c) | c) | c) | c) |
|  | min | 20,1 | 24,9 | 29,5 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,6 | 55,9 |
| e | min | 23,91 | 29,56 | 35,03 | 39,55 | 45,20 | 50,85 | 55,37 | 66,44 |
| m | nom=max | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 |
|  | min | 9,64 | 12,3 | 14,9 | 16,9 | 18,7 | 20,7 | 22,7 | 27,7 |
| mw | min | 7,71 | 9,84 | 11,92 | 13,52 | 14,96 | 16,56 | 18,16 | 22,16 |
| s | max | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
|  | min | 21,16 | 26,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 |
| a) для гаек с горячим цинковым покрытием размеры действительны до нанесения покрытия b) P – шаг резьбы. c) dw, max = sфакт |

4.2 Требования к гайкам и ссылочные стандарты

Таблица 5 – Требования к гайкам и ссылочные стандарты

| Материал | Сталь |
| --- | --- |
| Общие требования | EN 14399-1 |
| Резьба | Поле допуска | 6H или 6AZ |
|  | Стандарт | ГОСТ 8724, ИСО 965-2, ИСО 965-5 |
| Механические свойства | Класс прочности | 10 |
|  | Стандарт | ЕН 20898-2 |
| Допуски | Класс точности | В |
|  | Стандарт | ИСО 4759-1 |
| Покрытие поверхности | нормальное | Тонкая оксидная пленка a) |
|  | горячее цинковое | ГОСТ 9.307 |
|  | термодиффузионное | ЕН 13811 |
|  | ламельное | ИСО 10683 |
|  | другие | По согласованию d) |
| Дефекты поверхности | Допуски для дефектов поверхности по ИСО 6157-2 |
| Приемка | Процедуры приемки см. ИСО 3269, ИСО 2859-1 |
| a) Тонкая оксидная пленка без следов отслаивания с остаточным масляным покрытием, полученная в результате термообработки. b) Другие покрытия могут быть предметом переговоров между покупателем и производителем, если они не влияют на механические свойства и технологические характеристики. Покрытия из кадмия и кадмий сплавов не допускаются |

4.3  Обезуглероживание резьбы гайки

Требование по величине обезуглероживания резьбы гайки и методике измерений  принимают по аналогии с наружной резьбой по ИСО 898-1.

4.4  Маркировка гаек

Гайки должны быть маркированы:

- Класс прочности по  ЕН 20898-2 и буквы HV.

Пример - 10 HV

- Идентификационный знак изготовителя комплекта

- Маркировку выполняют выпуклой или вдавленной на опорной поверхности гайки, не прилегающей к  опорной поверхности шайбы.

Пример маркировки гайки -

1 - идентификационный знак изготовителя болтокомплекта

Рисунок 4 - Маркировка гайки

- Обозначение болтокомплекта

Пример 1-

Болтокомплект для соединений на высокопрочных болтах, системы HV, состоящий из болта с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ, с резьбой М16, номинальной длины l = 80 мм, классом прочности 10.9, и шестигранной гайки с увеличенным размером под ключ с резьбой М16 класса прочности 10:

Болтокомплект ГОСТ (ЕН 14399-4) — M16 x 80 — 10.9/10 — HV

Если поверхностная обработка иная, чем тонкая оксидная пленка, то в обозначении должен быть указан вид покрытия на поверхности в соответствии со стандартом на покрытие. Например, для горячего цинкования с толщиной покрытия 40 мкм, обозначаемого по ГОСТ 9.306:

Болтокомплект ГОСТ (ЕН 14399-4) — M16 x 80 — 10.9/10 — HV — Гор.Ц40

Если климатическое исполнение иное, чем исполнение «У», то в обозначении должен быть указан вид климатического исполнения. Например, для болтокомплектов, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, обозначаемых по ГОСТ 15150:

Болтокомплект ГОСТ (ЕН 14399-3) — M16 x 80 — 10.9/10 — HV — ХЛ

Если шестигранные гайки, соответствующие этой части стандарта, необходимы для других целей, например для использования со шпильками, они могут быть заказаны отдельно, и в таком случае обозначается следующим образом:

Пример 2-

Шестигранная гайка с увеличенным размером под ключ для соединений на высокопрочных болтах, системы HV, с резьбой М16 и классом прочности 10:

Гайка ГОСТ (ЕН 14399-4)— M16 — 10 — HV

Если болты с шестигранной головкой, соответствующие этой части стандарта,  необходимы для других целей, например, для использования в глухих отверстиях с резьбой, они могут быть заказаны отдельно, и в таком случае обозначаются следующим образом:

Пример 3 -

Болт с шестигранной головкой, с увеличенным размером под ключ, для соединений на высокопрочных болтах, системы HV, с резьбой М16, l = 80 мм и классом прочности 10.9:

Болт ГОСТ (ЕН 14399-4) — M16 x 80 — 10.9 — HV

- Комплектуемые  шайбы

Болты и гайки по настоящему стандарту применяются совместно с шайбами по ГОСТ (ЕН 14399-6) или ГОСТ (ЕН 14399-5) (только под гайку).

- Технологические характеристики болтокомплекта

7.1 Общие положения

Технологические характеристики болтокомплекта, соответствующие пп. 7.2 – 7.5,  должны быть подтверждены при проведении испытаний по ГОСТ (ЕН 14399-2).

Примечание- Дополнительная справочная информация по технологическим характеристикам указана в  ГОСТ (ЕН 14399-2).

На гайках или на болтах и шайбах должно быть достаточно необходимой смазки, как обязательного условия для того, чтобы в натягиваемом комплекте не возникло задира и было достигнуто требуемое усилие натяжения.

При подготовке болтов, гаек и шайб к испытаниям не допускается удалять загрязнения с поверхностей трения (резьбы и опорных поверхностей гаек и шайб) способами, изменяющими профиль резьбы или шероховатость поверхности, например абразивоструйной обработкой, прогонкой резьбы и пр. На крепежные изделия с нормальным покрытием перед испытанием наносят смазку на все поверхности трения — на резьбу болта и гайки и на опорные поверхности гайки и шайбы. Болты, гайки и шайбы очищают от технологической смазки и загрязнений окунанием в щелочной раствор при температуре не менее 90 °С, после чего смывают остатки щелочного раствора водой, сушат и смазывают окунанием в емкость со смазочным составом (80 % неэтилированного бензина и 20 % минерального масла при температуре состава 20 °С и времени выдержки 1 — 2 мин). Болтокомплекты испытывают после сушки в течение не менее 2 ч при температуре не ниже 20 °С.

7.2  Максимальное усилие в болте во время испытания на коэффициент закручивания (Fbi max)

Усилие в болтах при испытаниях должно быть не ниже величины:

Fbi max ≥ 0,9 fub  х As,	(1)

где:

fub  - номинальная прочность на разрыв (Rm)

As – номинальная расчетная площадь сечения болта.

При этом, в результатах испытаний фиксируются коэффициент закручивания соответствующий заданному значению предварительного натяжения (0,7fub х As).

Рекомендуемые усилия натяжения болтокомплектов при испытаниях приведены в Приложении А.

7.3 Угол, на который поворачивают гайки (или болт), начиная от предварительного натяжения 0,7 fub x As до достижения Fbi max  (ΔΘ1)

Значения, указанные в таблице 8, приведены только для информации.

Таблица 8 — Значения  ΔΘ1

| Длина обжатия Δt а) | ΔΘ1 min |
| --- | --- |
| ∑t < 2d | 90° |
| 2d < ∑t < 6d | 120° |
| 6d < ∑t < 10d | 150° |
| а) ∑t – полная толщина стягиваемого пакета, включая шайбу (ы) |

7.4 Угол, на который поворачивают гайки (или болт), начиная от предварительного натяжения 0,7 fub x As до тех пор, пока Fbi снова снизится до 0,7 fub x As (ΔΘ2)

Применяемые значения для ΔΘ2 указаны в таблице 9.

Таблица 9 — Значения  ΔΘ2

| Длина обжатия Δt а) | ΔΘ2 min |
| --- | --- |
| ∑t < 2d | 180° |
| 2d < ∑t < 6d | 210° |
| 6d < ∑t < 10d | 240° |
| а) ∑t – полная толщина стягиваемого пакета, включая шайбу (ы) |

7.5 Индивидуальные значения, среднее значение и коэффициент вариации коэффициента закручивания (k-фактор)

7.5.1 	Индивидуальные значения коэффициента закручивания (k-фактор) для k-класса К1

Если  нормируются ki-значения, они должны быть в пределах  0,10 <k,< 0,16.

7.5.2	Среднее значение  (km) и коэффициент вариации (Vk) коэффициента закручивания для k-класса К2

Среднее значение коэффициента закручивания (k-фактор) рассчитывают по формуле:

(1)

совместно с:

(2)

где:

Mi – индивидуальное значение крутящего момента

Fp – заданное усилие натяжения

d – номинальный диаметр болта.

Для расчета коэффициента вариации коэффициента закручивания применяют следующую формулу:

где, 						      (3)

sk – стандартное отклонение

(4)

Когда нормируются  km и Vk, их значения должны быть в пределах:

0,10 ≤ km ≤ 0,23

Vk ≤  0,10

Приложение А

(обязательное)

Длина обжатия

См. рисунок А.1 и таблицу А.1

Рисунок А.1

Таблица А.1 - Длина обжатия

В миллиметрах

| Резьба d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | ∑t min и ∑t max |
| nom. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 35 | 33,75 | 36,25 | 16 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 38,75 | 41,25 | 21 | 26 | 17 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 26 | 31 | 22 | 27 | 18 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 48,75 | 51,25 | 31 | 36 | 27 | 32 | 23 | 28 | 22 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 53,5 | 56,5 | 36 | 41 | 32 | 37 | 28 | 33 | 27 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 58,5 | 61,5 | 41 | 46 | 37 | 42 | 33 | 38 | 32 | 37 | 29 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 63,5 | 66,5 | 46 | 51 | 42 | 47 | 38 | 43 | 37 | 42 | 34 | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 68,5 | 71,5 | 51 | 56 | 47 | 52 | 43 | 48 | 42 | 47 | 39 | 44 | 36 | 41 |  |  |  |  |
| 75 | 73,5 | 76,5 | 56 | 61 | 52 | 57 | 48 | 53 | 47 | 52 | 44 | 49 | 41 | 46 | 39 | 44 |  |  |
| 80 | 78,5 | 81,5 | 61 | 66 | 57 | 62 | 53 | 58 | 52 | 57 | 49 | 54 | 46 | 51 | 44 | 49 |  |  |
| 85 | 83,25 | 86,75 | 66 | 71 | 62 | 67 | 58 | 63 | 57 | 62 | 54 | 59 | 51 | 56 | 49 | 54 | 43 | 48 |
| 90 | 88,25 | 91,75 | 71 | 76 | 67 | 72 | 63 | 68 | 62 | 67 | 59 | 64 | 56 | 61 | 54 | 59 | 48 | 53 |
| 95 | 93,25 | 96,75 | 76 | 81 | 72 | 77 | 68 | 73 | 67 | 72 | 64 | 69 | 61 | 66 | 59 | 64 | 53 | 58 |
| 100 | 98,25 | 101,75 |  |  | 77 | 82 | 73 | 78 | 72 | 77 | 69 | 74 | 66 | 71 | 64 | 69 | 58 | 63 |
| 105 | 103,25 | 106,75 |  |  | 82 | 87 | 78 | 83 | 77 | 82 | 74 | 79 | 71 | 76 | 69 | 74 | 63 | 68 |
| 110 | 108,25 | 111,75 |  |  | 87 | 92 | 83 | 88 | 82 | 87 | 79 | 84 | 76 | 81 | 74 | 79 | 68 | 73 |
| 115 | 113,25 | 116,75 |  |  | 92 | 97 | 88 | 93 | 87 | 92 | 84 | 89 | 81 | 86 | 79 | 84 | 73 | 78 |
| 120 | 118,25 | 121,75 |  |  | 97 | 102 | 93 | 98 | 92 | 97 | 89 | 94 | 86 | 91 | 84 | 89 | 78 | 83 |
| 125 | 123 | 127 |  |  | 102 | 107 | 98 | 103 | 97 | 102 | 94 | 99 | 91 | 96 | 89 | 94 | 83 | 88 |
| 130 | 128 | 132 |  |  | 107 | 112 | 103 | 108 | 102 | 107 | 99 | 104 | 96 | 101 | 94 | 99 | 88 | 93 |
| 135 | 133 | 137 |  |  |  |  | 108 | 113 | 107 | 112 | 104 | 109 | 101 | 106 | 99 | 104 | 93 | 98 |
| 140 | 138 | 142 |  |  |  |  | 113 | 118 | 112 | 117 | 109 | 114 | 106 | 111 | 104 | 109 | 98 | 103 |
| 145 | 143 | 147 |  |  |  |  | 118 | 123 | 117 | 122 | 114 | 119 | 111 | 116 | 109 | 114 | 103 | 108 |
| 150 | 148 | 152 |  |  |  |  | 123 | 128 | 122 | 127 | 119 | 124 | 116 | 121 | 114 | 119 | 108 | 113 |
| 155 | 153 | 159 |  |  |  |  | 128 | 133 | 127 | 132 | 124 | 129 | 121 | 126 | 119 | 124 | 113 | 118 |
| 160 | 158 | 164 |  |  |  |  |  |  | 132 | 137 | 129 | 134 | 126 | 131 | 124 | 129 | 118 | 123 |
| 165 | 163 | 169 |  |  |  |  |  |  | 137 | 142 | 134 | 139 | 131 | 136 | 129 | 134 | 123 | 128 |
| 170 | 168 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 | 144 | 136 | 141 | 134 | 139 | 128 | 133 |
| 175 | 173 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 149 | 141 | 146 | 139 | 144 | 133 | 138 |
| 180 | 178 | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 | 154 | 146 | 151 | 144 | 149 | 138 | 143 |
| 185 | 182,7 | 189,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 | 159 | 151 | 156 | 149 | 154 | 143 | 148 |
| 190 | 187,7 | 194,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 | 164 | 156 | 161 | 154 | 159 | 148 | 153 |
| 195 | 192,7 | 199,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 | 169 | 161 | 166 | 159 | 164 | 153 | 158 |
| 200 | 197,7 | 204,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 | 171 | 164 | 169 | 158 | 163 |
| Примечание- Применяемые толщины определены в пределах от мин до макс. |
| a) Для правильной работы болтового соединения с предварительным натяжением должны соблюдаться следующие условия для толщины стягиваемого пакета l1: (lg max + 2 P) <∑t < (l min – P - mmax), где P шаг резьбы и mmax максимальная высота гайки в соответствии с таблицей 4. Значения ∑t min и ∑t max, указанные в таблице 1, должны быть в этом диапазоне. Значения ∑t max указаны при условии, что за внешней торцевой поверхностью гайки должен выступать один шаг резьбы P. |

Приложение Б

(справочное)

Разделы международного стандарта ЕN 14399-4:2005, которые применены в настоящем стандарте с модификацией их содержания для учета особенностей межгосударственной стандартизации

Введение

Этот документ о конструкционных болтах отражает ситуацию в Европе, где существуют два вида технического решения для достижения необходимой гибкости при выборе комплекта из болта, гайки и шайб. Эти решения используют различные системы (HR и HV) комплектов болта, гайки и шайбы, показанные в таблице 1.  Обе системы апробированы  и специалисты в области болтовых соединений могут использовать одну или другую систему.

(Введение MOD Введение)

- Область применения

Этот документ, вместе с EN 14399-1, устанавливает требования для комплектов высокопрочных болтов и гаек системы HR для соединений с предварительным натяжением с увеличенным размером под ключ, с резьбой от М12 до М36 и групп прочности 10.9/10.

(п.1 MOD п. 1)

2.  Нормативные ссылки

В документе использованы ссылки на следующие стандарты. При ссылке на стандарты с указанием года его принятия используют только указанное издание. При ссылке на стандарт без указания года его принятия используют последнее издание этого документа (со всеми поправками).

EN 493 Соединительные детали - Поверхностные дефекты - Гайки.

EN 10045-1 Металлические материалы - ударное испытание Шарпи - Раздел 1: Испытательный метод.

EN 14399-1 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 1: Изготовление, требования.

EN 14399-2 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 2: Критерии (испытания) Пригодность для создания предварительного натяга.

EN 14399-5 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 5: Шайбы.

EN 14399-6 Высокопрочные болтовые соединения, собираемые с предварительным натягом - Раздел 6: Шайбы с фаской.

EN 20898-2 Механические свойства крепежа - Раздел 2. Гайки с точно установленными значениями максимально допустимой нагрузки - Крупная резьба (ISO 898-2:1992).

EN 26157-1 Крепеж – Дефекты поверхности - Раздел 1 Винты, болты и штифты для общих требований (ISO 6157-1:1988)

EN ISO 898-1 Механические свойства крепежа изготовленного из  легированных и углеродистых сталей - Раздел 1. Болты, винты и штифты (ISO 898-1)

EN ISO 3269 Крепеж - Приемочный контроль (ISO 3269 2000).

EN ISO 4759-1 Допуски для крепежа - Раздел 1. Болты винты штифты и гайки – Группы точности A, B и C (ISO 4759-1:2000).

EN ISO 10684 Крепеж – Горячее цинковое покрытие (ISO 10684:2004).

ISO 148 Сталь – испытание на ударный изгиб «Шарпи» (V-надрез).

ISO 261 ISO метрические резьбы - Общая схема.

ISO 965-2 ISO общие метрические резьбы - Допуски - Раздел 2: Пределы размеров внешние и внутренние резьбы – Квалитеты качества.

ISO 965-5 ISO общие метрические резьбы - Допуски - Раздел 5: Пределы размеров для внутренних резьб, для сопряжения после горячего цинкового покрытия резьбы болта с максимальным размером допуска

(п.2 MOD п. 2)

Приложение В

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных и национальных стандартов

ссылочным международным стандартам

Таблица В.1

| Структурный элемент | Модификация |
| --- | --- |
| Раздел 2 Нормативные ссылки | Ссылка на EN ISO 10684 « Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования (ISO 10684:2004)» заменена ссылкой на ГОСТ 9.3071) «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытие горячее цинковое. Общие требования и методы контроля» Ссылка на ISO 261-98 «Резьбы ИСО общего назначения. Диаметры и шаги в диапазоне диаметров от 1 до 300 мм» заменена ссылкой на ГОСТ 8724-20021) «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги» Ссылка на EN 10045-1 Металлические материалы — испытание на ударный изгиб, «Шарпи» — Часть 1: Метод испытаний» заменена ссылкой на ГОСТ 9454-781) «Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах». Ссылка на EN 14399-1:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.Часть 1— Общие требования» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-1)2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования». Ссылка на EN 14399-2:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.- Часть 2 Испытание на пригодность для предварительного натяжения» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-2)2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.Испытание на предварительное натяжение». |

Продолжение таблицы В.1

|  | Ссылка на EN 14399-3:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.— Часть 3: Система HR – комплекты шестигранных болтов и гаек» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-3) 2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR – комплекты шестигранных болтов и гаек». Ссылка на EN 14399-5:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.— Часть 5: Плоские шайбы» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-5) 2) « Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы». Ссылка на EN 14399-6:2005 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные.— Часть 6: Плоские шайбы с фаской» заменена ссылкой на ГОСТ (EН 14399-6) 2) «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской» |
| --- | --- |
| 1) NEQ – неэквивалентные стандарты; 2) MOD – модифицированные стандарты; 3) IDT – идентичные стандарты; |

УДК 621.882                                                МКС 21.060.01

Ключевые слова: болтокомплекты, болтокомплекты высокопрочные, конструкционные,  болты, гайки и шайбы высокопрочные, система HV.

Председатель МТК(МПК)*** ____________      __________________

Ответственный секретарь МТК                         ____________      __________________

(Секретарь МПК)***

| Руководитель организации-разработчика ООО «Научно-производственный центр мостов»: |
| --- |
| Генеральный директор |  | В.С. Агеев |
| Руководитель разработки: |
| Генеральный директор |  | В.С. Агеев |
| Исполнитель: |
| Заведующий лабораторией |  | А.Н. Дерновой |
| Исполнитель |  |  |
| Ведущий инженер |  | М.П. Шурыгина |